КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «БЕЖЕЦКОГО ЗАВОДА «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ

СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,6 М3/МИН.

К-24М                                                       К-25М

Применяются при строительно-отделочных работах. Являются российскими аналогами широко известных строительных компрессоров. Изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой головки К24.

| Технические характеристики |
| --- |
| Модель | К24М | К25М |
| Тип / Автоматика, / + (-) | Передвижной / - | Передвижной / + |
| Базовая головка | К24М | К24М |
| Производит. по нагнетанию, м3/ мин | 0,55 | 0,55 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 6 | 6 |
| Ресивер, л | 70 | 120 |
| Привод, кВт / U | 4 / 380 | 4 / 380 |
| Масса, кг | 115 х 52 х 98 | 130 х 62 х 115 |
| Габаритные размеры, см | 130 | 150 |