КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «БЕЖЕЦКОГО ЗАВОДА «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ

СТАНЦИИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,25 М3/МИН.:

К-12                                                К-14                                       К-23

Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки  водяных и газовых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки С412М.

| Технические характеристики |
| --- |
| Модель | Тип / Автоматика | Базовая головка | Производит. по нагнетанию | Макс. рабочее давление | Ресивер | Привод | Габариты / Масса |
| . | / + (-) | . | м3/ мин | атм. | л | кВт / U | см / кг |
| Компрессор С412М | Передвижной / - | С412М | 0,16 | 10 | 10 | 2,2 / 380 | 75х40х50 / 72 |
| Компрессор КМ1 | Передвижной / - | С412М | 0,16 | 10 | 18 | 2,2 / 380 | 75х40х62 / 65 |
| Компрессор К11 | Передвижной / + | С412М | 0,16 | 10 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х80 / 95 |
| Компрессор К1 | Передвижной / + | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 100х62х97 / 110 |
| Компрессор КВ7 | Стационарный / + | С412М | 0,16 | 10 | 110 | 2,2 / 380 | 62х70х130 / 110 |
| Компрессор К29-01 | Передвижной / + | С412М | 0,16 | 10 | 22 | 2,2 / 380 | 78х45х62 / 75 |
| Компрессор К29 | Передвижной / + | С412М | 0,16 | 8 | 22 | 2,2 / 220 | 78х45х62 / 75 |
| Компрессор К12 | Передвижной / + | С412М | 0,16 | 8 | 60 | 2,2 / 220 | 100х47х80 / 95 |
| Компрессор К23 | Передвижной / + | С412М | 0,25 | 6 | 60 | 2,2 / 380 | 100х47х83 / 105 |