ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ «ИСКРА»

АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ

2*2502, 2*2502+ВГ

СТАЦИОНАРНЫЕ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Модели АДД 2*2502 и АДД 2*2502ВГ предназначены для автономного питания двух  сварочных постов при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов постоянным током. Приводной двигатель дизельный модели Д-144-60, 2000 об/мин., 60 л.с. с воздушным охлаждением. Сварочный генератор индукторного типа с выпрямителем тока, КПД 70%. Номинальный сварочный ток 250 А на каждом посту или 500 А на одном посту. Базовое исполнение на раме. 
Агрегат АДД-2х2502 ВГ комплектуется вспомогательным электрогенератором на 220В, 50Гц, 4,2 кВа, габариты 1850х950х1200 мм, масса 820 кг. Базовое исполнение на раме. 
Агрегат АДД 2х2502 ВГ комплектуется вспомогательным электрогенератором мощьностью 2-4 кВт.
Агрегат АДД 2х2502 П и У1 изготавливается прицепным – перемещение со скоростью 45 м/ч.

Технические характеристики:

| Параметры | АДД-2х2502 АДД-2х2502П | АДД-2х2502+ВГ АДД-2х2502П+ВГ |
| --- | --- | --- |
| Пределы регулирования (А) | 50-300/100-600 | 50-300 |
| Ном.св.ток при ПВ 60% | 250/500 | 250/500 |
| Напряжение холостого хода (В) | 70 | 70 |
| Двигатель/дизель | Д-144 | Д-144 |
| мощность кВт (л/с) | 44 (60) | 44(60) |
| Частота вращения (об/мин) | 2000 | 2000 |
| Вид топлива | дизельное | дизельное |
| Вид охлаждения | воздушное | воздушное |
| Частовой расход топлива при | 5,6 | 5, 6 |
| номинальном режиме (кг/час) |  |  |
| Емкость топливного бака (л) | 60 | 60 |
| Габариты (мм) | 2000х950х1200 | 2000х950х1200 |
|  |  | Вспом. .генератор |
| Масса (кг) | 860 | 880 |