КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОАО «БЕЖЕЦКОГО ЗАВОДА «АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ»

ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ

С АВТОНОМНЫМ ПРИВОДОМ

КБ8М                               КТ16                                 КД9

КБ8М - компрессорная установка с бензиновым двигателем (УМЗ-341 г.Уфа, эксплуатационная мощность - 8 л.с.) на базе компрессорной головки К24М. В отличие от дизельных аналогов у компрессора легкий ручной запуск двигателя, более простое обслуживание (отсутствие аккумулятора, более легкий, компактный).

| Технические характеристики |
| --- |
| Модель | КБ8М | КД9 | КТ16 | К37 |
| Тип компрессора | Передвижной |
| Управление | регулятор давления | - | реле давления |
| Базовая головка | К24М | С415М | С416М |  |
| Производит. по нагнетанию, м3/ мин | 0,55 | 0,63 | до 1,5 | 1,2 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Ресивер, л | 190 | 190 | 150 х 2 | 110 |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | УМЗ-341 | ТМЗ-450Д | Вал отбора | В-2Ч 8,2/7,8 |
|  | 5,8 (7,5) | 8 (10,5) | мощности трактора | 10,5 (14) |
| Вид топлива | Бензин А76 | Дизтопливо | - | Дизтопливо |
| Расход топлива, кг/час | 2,3 | 2,3 | - | 3 |
| Емкость топливного бака, л | 6 | 8 | - | 30 |
| Масса, кг | 260 | 380 | 980 | 850 |
| Габаритные размеры, см | 145х70х125 | 145х72х130 | 315х215х175 | 290х165х135 |
| Макс. скорость движения, км/ч | - | - | 20 | 60 |